## Slide 1
A System for Measuring DNA Annealing Temperature
project Presentation
14 September 2020
אריה שטרן: 066427626
ליאור עציץ
Project Supervisor: Prof. Aryeh Weiss, Bio-Engineering Track

## Slide 2: מטרת הפרויקט
יצירת מערכת לזיהוי טמפרטורת ההתכה של DNA מדו גדילי לחד גדילי וזאת ע"י חימום וקירור דגימות הDNA ומעקב אחר רמות הפלורסנציה בדגש על:
Production – העברת המעגלים האלקטרוניים מתצורת מטריצה לPCB (printed circuit board) על מנת לשפר את אמינות המעגל וחסינותו לרעש.
Software – כתיבת ממשק משתמש בMatlab במקום ממשק הLabview הקיים עקב חוסר עדכון לרשיון של תכנת הLabview.

## Slide 3: מערכת הניסוי בשלמותה בעת ביצוע וריפיקציה ללוח הLock In Detection החדש בתוך המערכת הישנה
פלטת חימום ומעמד המבחנה עם דגימת הDNA.
מעגלי העירור והפליטה האופטיים + סיבים אופטיים.
אלקטרוניקה מיושמת על PCB.
NI USB-6211 Data Acquisition device
רכיבים נוספים: scope, ספקי מתח, וולטמטר.
מחשב

## Slide 4: הכלים והמכשירים שנדרשו לפרויקט
מעגל למדידת טמפרטורת התמיסה המבוסס על RTD (Resistive Temperature Device).
מעגל לתזמון תאורת הLED ומדידת הפליטה המוחזרת.
Data Acquisition Module (Daq) מסוג NI USB 6211לקליטת האותות האנלוגיים ותזמון המערכת.
מחשב ותכנת Matlab לעיבוד נתונים.
מערכת לעירור פלורסנציה – מכילה אלומת סיבים אופטיים, מסנן אופטי מתאים ו - LED המאיר באור כחול (אורך גל 470nm).
מערכת גילוי פלורסנציה שכוללת פוטודיודה, מסנן אופטי מתאים ומגבר lock in.
פלטת חימום.
בלוק אלומיניום – בו תונח המבחנה עם דגימות הDNA.
מדחום – משמש לכיול המערכת וחיישן הRTD מכיוון שהוא מדויק יותר.

## Slide 5: המעגלים שתוכננו
מעגל מדידת טמפרטורה על ידי RTD.
מעגל Lock-in Detectionלקליטת האור המוחזר הכולל תזמון לתאורת הLED.
תכנון המעגלים והPCB בוצע בתכנת - תכנת קוד פתוח המסייעת בעיצוב סכמות למעגלים אלקטרוניים והפיכתן לPCB.
בשלב הrouting השתמשנו בשתי שכבות.
בנינו את כל המעגלים פיזית ע"ג Prototyping Breadboards כדי לבצע אימות (Verification).
Notes: היתרון בשימוש ב2 שכבות בלבד – זה מפשט את התכנון והבניה ומקל על הוריפיקציה והתיקונים במידה ונצטרך כי יש לנו גישה לכל השכבות, בניגוד ל4 שכבות נגיד.

## Slide 6: מעגלי האבטיפוס שבנינו:
מדידת טמפ' ע"י RTD
Lock In Detection

## Slide 7: סכמות המעגלים - מעגל מדידת טמפרטורה ע"י RTD
מעגל זה מורכב מ-5 חלקים:
  חיישן RTD – אשר מהווה נגד משתנה תלוי טמפרטורה.
  מעגל ליצירת זרם קבוע – תפקידו לתת זרם קבוע דרך חיישן ה- RTD כך שנקבל מתח משתנה התלוי רק בהתנגדות החיישן.
  מגבר יחידה כולל Low pass filter – מטרתו היא להוריד את הרעשים.
  מגבר עם יכולת הגברה Av =11 - מטרתו להגביר את המתח כדי להתאים את תחום המתח לתחום הכניסה של הDAQ.

## Slide 8
מקור זרם קבוע
מגבר יחידה+low pass filter ומגבר Av=11.

## Slide 9
layout - מעגל מדידת טמפרטורה ע"י RTD
M2
M1 – including GND plane

## Slide 10
הPCB לאחר ההרכבה – RTD
RTD INPUT
DC POWER ±10-12V
OUTPUT
Notes: הערה לנקודה הראשונה – להסביר בע"פ עדיין אפשר לעבוד עם הlabview הישן אבל אי אפשר לעדכן לגרסה החדשה.

## Slide 11: סכמות המעגלים - מעגל Lock in Detection לקליטת האור המוחזר ותזמון תאורת הLED
מעגל זה מורכב מ-3 חלקים:
  מעגל ליצירת שעון ושעון עם הפרש מופע 90° (לטובת מגבר הlock in -).
  מעגל אשר פוקד על ה- LED להידלק לפי שעון וכניסת בקרה מה-DAQ .
  מעגל vector lock in לגילוי הפליטה הפלורסנטית.
Notes: המעגל ניזון מ-3 ספקי מתח DC מתוכם שניים שמספקים 10.5 V ואחד שמספק V6 על מנת לקבל 3 מתחים קבועים של 9V,5V,-9V ע"י הרגולטורים שנמצאים על הPCB.

## Slide 12
מעגל יצירת שעון
דרייבר

## Slide 13
Lock in devices –
axis X,Y
Photodiode
pre amplifier
Lock in post amplifiers
+ LPF

## Slide 14
M2
M1 – including GND plane
layout - מעגל Lock in Detection לקליטת האור המוחזר ותזמון תאורת הLED

## Slide 15: הPCB לאחר ההרכבה – Lock In Detection
הPCB לאחר ההרכבה – Lock In Detection
LED POWER and CONTROL
PHOTODIODE
INPUT
LOCK-IN OUTPUTS
DC POWER INPUTS +6V, +/-(10-12)V
LED ENABLE
Notes: הערה לנקודה הראשונה – להסביר בע"פ עדיין אפשר לעבוד עם הlabview הישן אבל אי אפשר לעדכן לגרסה החדשה.

## Slide 16: תוצאות בדיקת לוח הRTD
פלט המעגל כשחיישן הRTD מונח בתוך מי קרח: 1.0975V (ציפינו ל- 1.1V, אחוז הסטיה הוא 0.2273%).
פלט המעגל כשחיישן הRTD בטמפרטורה של 28.5oC: 1.2195V (ציפינו ל- 1.2207V, אחוז הסטיה הוא 0.098%).
הסיבות לשגיאה:
הטמפרטורות נמדדו ע"י מדחום ידני שהשגיאה שלו היא +/- 0.25oC.
שגיאת מקור הזרם היא 0.2% +/- .
דיוק הנגדים שמרכיבים את המגבר במעגל הוא +/- 5%.

## Slide 17: הPCB בפעולה – Lock in Detection
עוצמת תאורת הLED:
QUADRATURE CLOCKS
LOCK-IN OUTPUTS
Notes: המעגל ניזון מ-3 ספקי מתח DC מתוכם שניים שמספקים 10.5 V ואחד שמספק V6 על מנת לקבל 3 מתחים קבועים של 9V,5V,-9V ע"י הרגולטורים שנמצאים על הPCB.

## Slide 18: הPCB בפעולה – Lock in Detection
עוצמת תאורת הLED:
Notes: המעגל ניזון מ-3 ספקי מתח DC מתוכם שניים שמספקים 10.5 V ואחד שמספק V6 על מנת לקבל 3 מתחים קבועים של 9V,5V,-9V ע"י הרגולטורים שנמצאים על הPCB.

## Slide 19: הPCB בפעולה – Lock in Detection
עוצמת תאורת הLED:
Notes: המעגל ניזון מ-3 ספקי מתח DC מתוכם שניים שמספקים 10.5 V ואחד שמספק V6 על מנת לקבל 3 מתחים קבועים של 9V,5V,-9V ע"י הרגולטורים שנמצאים על הPCB.

## Slide 20
רווייה
עוצמת תאורת הLED:
הPCB בפעולה – Lock in Detection
Notes: המעגל ניזון מ-3 ספקי מתח DC מתוכם שניים שמספקים 10.5 V ואחד שמספק V6 על מנת לקבל 3 מתחים קבועים של 9V,5V,-9V ע"י הרגולטורים שנמצאים על הPCB.

## Slide 21: ביצוע וריפיקציה ללוח הLock In Detection החדש בתוך המערכת הישנה
תאורה
LED ENABLE

## Slide 22: Matlab
הצורך במעבר ל –Matlab נבע מפקיעת תוקף הרשיון לLabview.
מטרת קוד הMatlab: קליטת האותות, עיבודם והצגתם על ידי ממשק משתמש גרפי (GUI).
נעזרנו בחבילת Data Acquisition Toolbox לטובת חיבור הDaq לMatlab.
המטרה הנה ליישם את הנ"ל בגרסת Matlab חדשה אולם כרגע אנו עובדים בגרסאות 2017b, 2015b שזמינות לנו בבית עקב מגבלות המצב.
Notes: הערה לנקודה הראשונה – להסביר בע"פ עדיין אפשר לעבוד עם הlabview הישן אבל אי אפשר לעדכן לגרסה החדשה.

## Slide 23: תוצרי Matlab עבור סימולציה של אותות הכניסה
קליטת אותות, ניתוחם והצגה גרפית של התוצאות:
שמירת הנתונים בקובץ Excel.

## Slide 24: שינויים ותיקונים שביצענו בpcb לאחר ייצורו
Lock in Detection:
שינוי ערך הקבל C8 ל 0.2µ.
הכנסת הטרנזיסטורים Q1, Q2, Q3 לתוך footprint לא מתאים. שינוי הfootprint שלהם מהתצורה הנוכחית של 3 חורים בשורה לתצורה של הטרנזיסטור שיש לנו במעבדה בפועל מסוג TO-18 metal can:
חיבור הטרנזיסטורים Q1, Q2.
חיבור הנגד R7 לקבל C18.
חיבור הwire לנקודת הביקורת TP:-9V.
הגדלת הקיבול של הקבלים C17, C18 ל474n כדי לתקן פיקים.
שינוי שם נקודת הביקורת TP_led_sensor ל – TP_photo_diode.
חיבור הנגד R17 לpin2 של טרנזיסטור Q3 ולא לpin3.
קיצור הנגד R18 לקבל Q3.
RTD:
קיצור R28 לTP_amp3.

## Slide 25: חיבור הנגד R7 לנגד C18

## Slide 26: קיצור הנגד R28 לנק' הביקורת TP_amp3

## Slide 27: הכנסת הטרנזיסטורים Q1, Q2, Q3 לFootprint שונה

## Slide 28: קיצור הנגד R18 והקבל Q3

## Slide 29: סיכום
הישגים:
עיצוב ובניית שני PCB תוך שימוש בכלי קוד פתוח.
יצירת ממשק בין הDaq ל- Matlab.
לביצוע:
השלמת אפליקציית ה- Matlab לממשק משתמש ושליטה במערכת.
יישום רכיב failsafe למניעת חימום ייתר של המערכת, בלתי תלוי בכשלים אפשריים בתכנת המערכת או בחומרה.
Notes: הערה לנקודה הראשונה – להסביר בע"פ עדיין אפשר לעבוד עם הlabview הישן אבל אי אפשר לעדכן לגרסה החדשה.

## Slide 30: לקחים
3 סוגים של תיקונים לאחר הייצור:
טעויות בlayout של הPCB שבדיקת הDRC היתה מגלה.
טעויות התכנון המערכת שכלי הבדיקה האוטומטיים לא גילו.
  היינו צריכים להשתמש בTO-18 footprint עבור הטרנזיסטורים.
שיפורים בתכנון:
  מתג ידני לשליטה ב- LED enable.
  שימוש בDIP-8 mini switches – כדי לבחור את ההגבר במעגל.
Notes: הערה לנקודה הראשונה – להסביר בע"פ עדיין אפשר לעבוד עם הlabview הישן אבל אי אפשר לעדכן לגרסה החדשה.

## Slide 31: הוספת מתג ל led enable עם מעגל Pull Up ונגד

## Slide 32: deep 8 package במקום הjumpers

## Slide 33: סיכום שלבי הפרויקט
בניית מעגלי האבטיפוס הפיזיים
בדיקת מעגלי האבטיפוס הפיזיים.
שליחת הLayout- לייצור PCB.
קבלת כרטיסי הPCB לאחר הייצור.
הרכבת המעגלים.
בדיקת הכרטיסים.
סיום בניית ממשק הMATLAB-.
בניית המערכת בשלמותה.
בניית רכיב Fail Safe עצמאי שלא תלוי במחשב או בשאר רכיבי המערכת.
סיום ספר פרויקט.

## Slide 34
תודה על ההקשבה!

## Slide 35: המסה ואיחוי של DNA (Melting and Annealing)
https://www.majordifferences.com/2013/02/difference-between-denaturation-and.html
Notes: הDNA בנוי כשרשרת נוקליאוטידים. כל המידע התורשתי הדרוש לבניית החומרים בתא מוצפן במולקולות הDNA.
הDNA מורכב משני גדילים במבנה של סלילים, המחוברים ביניהם ע"י קשר מימן – קשר כימי מולקולרי קוטבי הנוצר בין מימן לאטום אלקטרושלילי של חנקן, פלואור או חמצן.
כל מולקולת DNA מורכבת מארבע תת יחידות של בסיסים חנקניים הנקראים "נוקלאוטידים" ומסומנים T, C, G, A. הנוקליאוטידים מסודרים לאורך הסליל הכפול כך שכל אחד מהם הממוקם בסליל אחד נמצא בקשרי מימן עם בן זוגו בסליל הנגדי.
בטמפרטורת החדר המולקולה נמצאת במצב יציב.
העלאת טמפרטורת התמיסה בה מצויות מולקולות הDNA תגרום להגברת קצב תנועת האטומים ממנה היא מורכבת ובכך להיחלשות הקשרים. כשהתמיסה מגיעה לטמפרטורה מסוימת תיווצר הפרדה בין הגדילים זה מזה (דנטורציה) ונקבל 2 מולקולות חד גדיליות.
טמפרטורת ההתכה הנה זו שבה כ-50% מהDNA עבר דנטורציה.
בעת קירור התמיסה זוג הגדילים הנפרדים עובר תהליך של איחוי והמולקולה חוזרת לקדמותה.

## Slide 36: מה משפיע על טמפ' ההתכה?
אורך הגדיל.
ככל שכמות הזוגות C-G גבוהה יותר מכמות זוגות A-T כך כמות קשרי המימן ליח' אורך עולה ולכן טמפרטורת ההתכה של הDNA גבוהה יותר.
https://en.wikipedia.org/wiki/GC-content
אם הרצפים בשני הגדילים אינם משלימים במדויק אחד את השני אזי טמפרטורת ההתכה יורדת.
Notes: נקודה 2

## Slide 37: פלורסנציה - SYBR Green I (SG)
https://en.wikipedia.org/wiki/SYBR_Green_I
בעת התפצלות הDNA הדו גדילי לחד גדילי בטמפרטורה גבוהה, ניתן לזהות את ההתפרדות ע"י פלורנסציה (מדידת אורך גל).
Notes: כאשר מאירים על מולקולה פלורסנטית באורך גל מסוים אזי בליעת האור גורמת לעירור החלקיקים בחומר מרמת אנרגיה נמוכה לרמת אנרגיה גבוהה שאינה יציבה, כלומר המולקולה המעוררת שואפת לחזור למצב היציב. כאשר המולקולה חוזרת למצבה היציב נפלט פוטון שמתאים בתדירותו להפרש שבין רמות האנרגיה. אורך הגל של האור הנפלט ארוך יותר מאורך הגל של האור הנבלע.

## Slide 38: עקרון הגילוי עם SYBR-Green
https://www.gene-quantification.de/hrm-dyes.html
Notes: מים.
SybrGreen – מולקולה פלורסנטית המתחברת ל-double stranded DNA. כאשר המולקולה מחוברת לDNA אזי רמות הפלורסנציה גבוהות מאוד. בחימום, כאשר גדילי הDNA נפרדים, הפלורסנציה יורדת משמעותית.
ניתן להכין עצמאית את התמיסות הנדרשות לטובת העבודה או להשתמש בתמיסות קיימות.

## Slide 39: תופעה אפשרית – Photo bleaching
נרצה להימנע מתופעה זו כמה שאפשר ולכן במהלך העבודה נאיר על דגימת הDNA עם הפסקות ארוכות יחסית בין כל הארה (10 שניות הפסקה):
https://www.researchgate.net/figure/Recovery-of-iLOV-fluorescence-after-photobleaching-A-iLOV-expressed-as-a-C-terminal_fig4_216488267
Notes: תופעה שבה רמת הפלורסנציה של החומר הפלורסנטי יורדת כאשר מאירים על החומר לאורך זמן ארוך ברצף או פעמים רבות בזמנים קצרים.
נרצה להימנע מתופעה זו כמה שאפשר ולכן במהלך העבודה נאיר על דגימת הDNA עם הפסקות ארוכות יחסית בין כל הארה (10 שניות הפסקה).

## Slide 40: איך המערכת עובדת?
מבחנה עם תמיסה המכילה דגימת DNA וחומר פלורסנטי, חיישני טמפרטורה ומדחום ידני מונחים בתוך התקן מתכתי שמחובר לפלטת חימום שמחממת את התמיסה לאורך זמן ולאחר מכן מקררת אותה.
המערכת מודדת את טמפרטורת התמיסה ובמקביל מאירה את התמיסה לסירוגין ומודדת את עצמת התאורה המוחזרת ממנה.
המערכת מחשבת את עוצמת התאורה המוחזרת כפונקציה של טמפרטורת התמיסה, מוצאת מתוך כך את טמפרטורת ההתכה של הDNA, מציגה גרפית את כלל הנתונים ושומרת אותם בקובץ Excel.
Notes: הערה – photo bleaching

## Slide 42
מעגל מדידת טמפרטורה (אילוסטרציה).
כניסת RTD
מספר 2
כניסת RTD
מספר 3
הוספנו שני מעגלי RTD נוספים על מנת לאפשר בעתיד מדידת טמפרטורה במספר מקומות
כניסות מתחים
כניסת RTD
מספר 1
Notes: שמנו 3 מעגלים על pcb אחד כדי שנוכל להשתמש ב3 חיישני טמפרטורה במקביל כדי לדייק את הטמפרטורה.

## Slide 43
PCB – מעגל Lock in Detection לקליטת האור המוחזר ותזמון תאורת ה LED(אילוסטרציה)
כניסת Photo-diode
מייצבי מתחים
מעגלי תיזמון ויצירת שעונים
Lock-in (AD630)
0°
Lock-in (AD630)
90°

## Slide 44: מה היה קודם
מעגל על גבי Prototyping Board:
ממשק Labview:
מתוך הפרויקט של מתתיהו גולדמאיר תשע"ח 2018
Photo resistor
Pre amp
Lock in devices
Logic gates
RTD and amp
Current
source
Post lock in amp